科目代码： 804（A）    科目名称：    化工原理        共 4 页 第 1 页

（所有答案请写在答题纸上，答在试卷上的一律无效）

一、填空题（每空1分，共20分）

1．流体作湍流流动时，邻近管壁处存在一           层，雷诺数越大，湍动程度越剧烈，则该层厚度越          ，流动阻力            。

2．采用闭式（蔽式）叶轮的离心泵，效率         开式（敞式）叶轮的离心泵，抗污物阻塞能力        开式（敞式）叶轮的离心泵。

3．用板框式压滤机进行恒压过滤操作，随着过滤时间的增加，过滤常数          ，生产能力        。

4．根据冷热流体的接触情况，工业上的传热过程可分为三种基本方式，分别为：直接接触    式传热、          式传热以及          式传热。

# 5．列管换热器中管板的作用是        ；折流板的作用是            。

6．吸收操作中，其他条件不变，如果降低吸收剂进口溶质含量，则吸收平均推动力         ，吸收因数A       ，回收率       ，出塔气相组成       。

7．精馏塔结构不变，操作时若保持进料的组成、流率、热状态及塔顶流率一定，只减少塔釜的热负荷，则塔顶xD将       ，塔底xW将      ，提馏段操作线斜率       。

8．用空气作为湿物料的干燥介质，当所用的空气相对湿度较大时，湿物料的平衡水分相应             ，自由水分相应              。

二、选择题 （每小题2分，共20分）

1．空气在内径一定的圆形管路中作定态流动，当温度下降时雷诺准数将（      ）。

A． 增大        B．减小         C．不变          D． 不确定

2．某并联管路由A、B两个支管组成，流体在两支管中均作层流流动。当dA=2dB，LA=2LB时，qmA/qmB为（      ）。

A． 16          B．  8          C． 4            D．  2

3．用叶滤机过滤固含量10%（体积分数）的悬浮液，若形成的滤饼空隙率为50%，且滤饼不可压缩，则滤饼体积与滤液体积之比为(      )。

A． 0.1         B． 0.15        C． 0.2          D．  0.25

4．某板框过滤机，在一恒定的操作压差下，过滤某一水悬浮液，过滤介质阻力略而不计。经过2小时后，滤渣刚好充满滤框，并得滤液15m3。它第一小时滤出滤液为（      ）m3。

A．7.5          B．10          C．       D．无法计算

科目代码： 804（A）    科目名称：    化工原理        共 4 页 第 2 页

# 5．20℃时四种材料的热导率分别为0.599 W/(m·℃)、0.380 W/(m·℃)、0.0259 W/(m·℃)、45.4 W/(m·℃)，推测这四种材料依次分别为    （      ）

# A．硫酸、空气、钢、水		  B．水、硫酸、空气、钢

C．硫酸、空气、水、钢		  D．空气、水、硫酸、钢

6．离心泵铭牌上标明的扬程可理解为（      ）。

A．该泵在规定转速下可以将20℃的水升扬的高度

B．该泵在规定转速、最高效率下将20℃的水升扬的高度

C．该泵在规定转速下对20℃的水提供的压头

D．该泵在规定转速及最高效率下对20℃的水提供的压头

7．被吸收组分在液体中溶解度很小时，以液相浓度表示的总传质系数（      ）

A．大于液相传质分系数；     B．近似等于液相传质分系数；

C．小于气相传质分系数；     D．近似等于气相传质分系数。

8．精馏操作时，进入第n（n>1）块板的气液相组成分别为yn+1和xn-1，离开第n块板的气液相组成分别为yn和xn，则下列判式中未必成立的是（      ）。

A．yn>xn-1       B．yn ≥ xn       C． yn+1> xn        D． yn+1≥ xn-1

9．精馏操作时，若在F、xF、q、R不变的条件下，将塔顶产品量D增加，其结果是（     ）。

A．xD减小，xW增大            B．xD减小，xW不变

C．xD减小，xW减小            D．xD增大，xW减小

10．恒定干燥条件下将物料从含水量0.4kg水/kg绝干料干燥至含水量0.09 kg水/kg绝干料，已知物料的临界含水量为0.12 kg水/kg绝干料，空气的干球温度为t、湿球温度为tw，露点温度为td，则干燥终了时物料表面的温度θ应（      ）

A．θ>tw 		  B．θ=tw			C．θ=t			D． θ= td

三、（35分）欲用一离心泵将20(C的清水从敞口蓄水池送至某常压高位水槽，该泵的特性曲线为H=95-2.8×10-3qv2（qV的单位为m3/h）。设水池和高位水槽液面保持恒定位差50m，输送管路的管内径均为140mm，当泵出口阀门全开时，管路总长800m（包括所有局部阻力当量长度在内）。已知流动处于阻力平方区，摩擦系数为0.023，水的密度近似取1000kg/m3，20(C水的饱和蒸汽压为2.335kPa，输送流量为65～135m3/h范围内泵的必需气蚀余量为3.5m，当

地大气压为101.3 kPa。

（1）当送水量为75m3/h时，若吸入管总长为70m（包括所有局部阻力当量长度），将该泵安

装在蓄水池液面上方2m处，可否合适？若合适，此时泵入口处真空度为多少kPa？若不合适，科目代码： 804（A）    科目名称：    化工原理        共 4 页 第 3 页

请说明原因；（12分）

（2）求出口阀门全开时管路的特性曲线方程；（5分）

（3）求泵在出口阀全开时的工作点；若此时泵的效率为65%，求泵的轴功率（kW）；（8分）

（4）若用阀门调节将流量调至75m3/h，求调节后的管路特性曲线方程；（6分）

（5）除阀节调节外，还可用哪些方法进行流量调节，请写出至少两种方案即可。（4分）

四、（30分）用板式精馏塔在常压下分离苯—甲苯溶液，塔顶为全凝器，泡点回流，塔釜间接蒸汽加热，进料流量为150kmol/h，进料组成为0.4（摩尔分数，下同），饱和蒸汽进料，釜液组成为0.0206，塔顶馏出液中苯的回收率为0.97，操作回流比为4。已知物系平均相对挥发度为2.47。试求：

（1）塔顶馏出液的量及组成；（8分）

（2）塔顶采出率；（5分）

（3）提馏段操作线方程；（5分）

（4）回流比是最小回流比的倍数；（7分）

（5）若塔釜停止供应蒸汽，且塔板数无穷多，则塔底釜液量为多少？（5分）

五、（25分）现有一双管程单壳程的管壳式换热器，管规格为φ25×2.5mm，管子总数30根，L/d>50，欲利用绝对压力为0.25Mpa的饱和水蒸汽（温度为126.3℃）将流量为450kg/h的CO2由20℃加热至115℃，CO2气体走管程，若忽略热损失，试求：

（1）蒸气的消耗量（kg/h）；（5分）

（2）CO2气体的对流传热系数α=?（W/m2℃）；（10分）

（3）所需的管长。（蒸汽侧热阻、管壁及污垢热阻可忽略）（10分）

已知上述温度范围内，CO2气体的物性参数可取：导热系数λ=0.0206 W/( m℃)，粘度μ=0.0165[厘泊]，比热Cp=0.9 kJ/(kg℃)；

水的汽化潜热r=2185.4 kJ/kg

六、（20分）某常压干燥系统的有关操作参数如附图所示。若干燥过程为理想干燥过程，忽略预热器的热损失，求：

（1）实际空气用量； （7分）

（2）预热器的热负荷Qp （kW）； （5分）

科目代码： 804（A）    科目名称：    化工原理        共 4 页 第 4 页

（3）空气出预热器的温度t1；（4分）

（4）干燥系统的热效率。（4分）

# Text boxes

Qp

干燥器

预热器

t0=20℃

t2=60℃

H2=0.028kg/kg绝干气

t1

干燥产品G2

w2=0.001

湿物料

G1=1100kg/h

w1=0.03

H0=0.01kg/kg绝干气